## Slide 1: Embedded Software Development
Notes: Hỏi lại kiến thức bài cũ.
  Phân biệt vi điều khiển/vi xử lý
  Kiến trúc Harvard/Von Neumann, kiến trúc nào có performance tốt hơn
  ISA là gì ?
Giới thiệu mục đích buổi học:
  Giúp học viên hiểu được quy trình phát triển một ứng dụng cho hệ thống nhúng.

## Slide 2: Lesson Objectives
Embedded Software Overview
Embedded Software Development Flow
Software Flow
Notes: Nội dung buổi học gồm:
1- Giới thiệu chung về phần mềm nhúng. Các tiêu chuẩn của phần mềm nhúng.
2- Giới thiệu quy trình/ Các bước phát triển một ứng dụng/phần mềm nhúng
3- Thiết kế cơ bản của hệ thống nhúng (based on interrupts or polling)
4- Tổng kết

## Slide 3: Embedded Software Overview
Section 1

## Slide 4: Embedded Software Overview
Definition
Features
Common Components
What Is Needed to Get Started

## Slide 5: Definition
Embedded software is computer software, written to control machines or devices that are not typically thought of as computers. It is typically specialized for the particular hardware that it runs on and has time and memory constraints. This term is sometimes used interchangeably with firmware
(wiki)
Notes: Topic thảo luận: Các vấn đề cần chú ý khi thiết kế hệ thống nhúng ?
- Ứng dụng có cần đáp ứng thời gian thực không ? Nếu có thì tới mức độ nào?
Phân biệt khái niệm: Hard real time (Ko cho phép có độ trễ, hệ thống safety tuyệt đối / Ví dụ nhà máy điện nguyên tử) / Soft real time (chấp nhận thời gian thực ở mức độ nào đấy. Ví dụ ứng dụng điều khiển tivi/ nhà thông minh,…).
- Độ phức tạp của ứng dụng. Cần thiết phải sử dụng RTOS hay chỉ BM/ Có cần thiết sử dụng bộ nhớ ngoài ko ?
- How to Load & Debug an application ?

## Slide 6: Features
Acts directly with and on the hardware
Very limited resources.
Uses a “non-hosted environment”
Notes: Topic thảo luận: Firmware chạy như thế nào?

## Slide 7: Common Components
Reset vector
Startup code
Application code
Libraries
Interrupt/Exception handlers
Notes: Topic thảo luận: Các thành phần cơ bản của 1 firmware
Reset vector – Là điểm bắt đầu của processor khi power-on or reset. Một số dòng có thể support hardware-code để khởi tạo trạng thái của vi xử lý/ Còn đa phần thì reset vector sẽ trỏ đến start-up code.
Startup code – Là phần chương trình chạy đầu tiên, có nhiệm vụ setup môi trường, khởi tạo các giá trị của processor, setup/define heap & stack. Khởi tạo các biến được gán giá trị đầu, clear các vùng nhớ còn lại. Sau đó sẽ call _main() function. (Thường start-up code được cung cấp bởi hãng)
Application code – Ứng dụng của lập trình viên. Thường ứng dụng này được phát triển = asm, C or C++.
 topic: Ưu nhược điểm của từng ngôn ngữ.
Libraries - Là tập thư viện được cung cấp bởi compiler (cho các hàm primitive C/lib cho xử lý số tín hiệu) hoặc thư viện của nhà sản xuất phát triển (device driver)
Interrupt/Exception handler – Là các đoạn code được viết phục vụ cho/ (và được chạy ngay khi) sự kiện được trigger bởi hardware (sometimes: có thể do software). Các sự kiện này thường xảy ra ngẫu nhiên.
Giới thiệu khái niệm: interrupt latency/ interrupt time .
Topic: Tiêu chí của Hàm phục vụ ngắt.

## Slide 8: What Is Needed to Get Started?
Development suites
Development board
Debug adapter
Software device drivers
Documentation and other resources.
Notes: Trình bày cho học viên: Những thứ cần để phát triển một firmware bao gồm:
Tool (Môi trường phát triển): IAR, Keil, gcc, kds, etc
Board để phát triển: TWRK64, TWRK53, KL46 freedom.
Debug Adapter: Jlink, Ulink, built-in USB debug adaptor
Driver của ngoại vi
Tài liệu (User guide, RM); các ví dụ có sẵn của nhà sản xuất.

## Slide 9: Embedded Software Development Flow
Section 2

## Slide 10: Embedded Software Development Flow
Software Development Steps in an IDE
Development Flow
Compilation Flow

## Slide 11: Software Development Steps in an IDE
Create a project
Set up project options
Compile & link
Flash the program
Execute & debug
Notes: - Giới thiệu quy trình chung để phát triển firmware.

## Slide 12: Embedded Software Development Flow
Development Flow
Notes: Giới thiệu các bước Implement một embedded application./ Giảng viên có thể minh họa trực tiếp trên Keil (Tham khảo tại: https://www.youtube.com/watch?v=Oy_cA1d6TqE).
1- Tạo project:
- Add các thư viện (driver lib, middleware) cần dùng
- Implement application code
- Modify default linker  which is suitable for the application.
2- Chỉnh project options để phù hợp với ứng dụng (nếu cần thiết).

## Slide 13: Embedded Software Development Flow
Compilation Flow
Notes: Giới thiệu quá trình compile từ một project gồm các file .c,.s thành file .bin để load được xuống board:
+ compiler: compile C source file to object
+ assembler: compile asm file  object file
Linker: using linker script to link/combine all object files to one executable image.

## Slide 14: Embedded Software Development Flow
IAR Compilation Flow IAR Link Flow
Notes: Minh họa quá trình build/compile/link trên IAR

## Slide 15: Software Flow
Section 3
Notes: Topic thảo luận: Phân biệt Interrupt & Polling.

## Slide 16: Software Flow
Definition and Key Differences
Advantages and Disadvantages
Interrupt Process
Interrupt Handler Features

## Slide 17: Definition and Key Differences
Polling
Polling is not a hardware mechanism; it is a protocol in which the CPU continuously checks the status of a peripheral, e.g., reading data from a keyboard.
Polling is relatively straightforward to design and program, but at the cost of system performance.
Notes: Polling: Với polling mọi câu lệnh đều được viết trong hàm main() và các vòng lặp vô hạn như while(1) hay for(;;) hay loop(). Các khối lệnh đảm nhận một chức năng của một hệ thống sẽ được thực thi một cách tuần tự bằng cách kiểm tra các biến trạng thái, điều kiện. CPU liên tục thực thi các lệnh kiểm tra.
Interrupt:
Phần cứng sẽ thông báo cho CPU biết về một yêu cầu dịch vụ (yêu cầu ngắt – IRQ). Chương trình nền đang thực hiện sẽ được tạm ngưng để thực thi chương trình phục vụ ngắt (ISR) tương ứng với yêu cầu đấy. Sau khi thực thi xong ISR thì chương trình sẽ quay về thực thi tiếp chương trình nền.
Thảo luận: Key Differences between Polling and Interrupt

## Slide 18: Definition and Key Differences
Interrupt
An interrupt is a hardware mechanism through which a device notifies the CPU that it requires attention. An interrupt can occur at any time.
When the CPU receives an interrupt signal, it pauses the current process and executes a handler that services the interrupt. The CPU then returns to where it left off in the main program.
Notes: Polling: Với polling mọi câu lệnh đều được viết trong hàm main() và các vòng lặp vô hạn như while(1) hay for(;;) hay loop(). Các khối lệnh đảm nhận một chức năng của một hệ thống sẽ được thực thi một cách tuần tự bằng cách kiểm tra các biến trạng thái, điều kiện. CPU liên tục thực thi các lệnh kiểm tra.
Interrupt:
Phần cứng sẽ thông báo cho CPU biết về một yêu cầu dịch vụ (yêu cầu ngắt – IRQ). Chương trình nền đang thực hiện sẽ được tạm ngưng để thực thi chương trình phục vụ ngắt (ISR) tương ứng với yêu cầu đấy. Sau khi thực thi xong ISR thì chương trình sẽ quay về thực thi tiếp chương trình nền.
Thảo luận: Key Differences between Polling and Interrupt

## Slide 19: Advantages and Disadvantages
Polling
Advantages:
Easy to code; suitable for simple applications
Easy to debug, find errors, and monitor program execution
Program behavior can be easily predicted
Resource use and sharing among functions are clear.
Disadvantages:
Difficult to scale for complex programs
Slow response to events
Continuously consumes energy at the highest level
Wastes microcontroller resources and capabilities.
Interrupt
Advantages:
Faster response than polling
Can use low-power mode; an interrupt wakes the CPU
Supports nested interrupts (a higher-priority interrupt can preempt a lower-priority interrupt).
Disadvantages:
More complicated to debug
Shared resources may be accessed unpredictably.
Notes: – Ưu điểm của Polling: + Dễ code, đơn giản cho những ứng dụng đơn giản + Dễ debug, tìm lỗi, giám sát quá trình thực hiện của chương trình + Các hoạt động trong chương trình có thể dễ dàng dự đoán được + Các tài nguyên được sử dụng, chia sẻ giữa chức năng rõ ràng. – Nhược điểm: + Khó phát triển cho những chương trình phức tạp + Đáp ứng chậm với các sự kiện + Luôn luôn tiêu thụ năng lượng ở mức cao nhất + Lãng phí tài nguyên, khả năng của vi điều khiển.
– Ưu điểm của ngắt: + Tốc độ đáp ứng nhanh hơn so với polling + Có thể sử dụng chế độ năng lượng thấp và ngắt sẽ đánh thức CPU + Hỗ trợ Nested Interrupt (ngắt có ưu tiên cao hơn sẽ được thực hiện và tạm ngưng thực thi ngắt có ưu tiên thấp hơn). – Khuyết điểm: + Debug phức tạp hơn + Các tài nguyên có thể được sử dụng bất ngờ.

## Slide 20: Interrupt Process
The CPU waits until the current instruction finishes executing.
The CPU saves its internal registers and the state information in the control unit.
The PC is loaded with the address of the Interrupt Service Routine (ISR).
The ISR is executed.
The program returns from the interrupt.

## Slide 21: Interrupt Handler Features
Differs from a subroutine because it can execute at any time in response to an interrupt, rather than due to a function call
Should be kept as small as possible
Should execute quickly.

## Slide 22: Lesson Summary
Embedded software, or firmware, is a program specialized for a particular processor.
Embedded software development includes creating a project, compiling and linking to generate an executable image, and loading and debugging it on hardware.
There are two kinds of software flow: polling and interrupt-driven execution.

## Slide 23: Thank you